# Chapitre 1 − Masse volumique

Objectifs :
− connaître la formule de la masse volumique ;
− savoir comment déterminer une masse volumique ;
− utiliser des mesures de masses volumiques pour distinguer des espèces chimiques.

## Notion de masse et volume

Grandeur physique
Une grandeur physique est une propriété mesurable du monde naturel. On l’exprime dans une unité.

Par exemple la masse d’une voiture, la distance Terre-Lune. Mais pas note au DS.
Grandeur	Symbole	Unité de la mesure	Symbole de l’unité	Appareil de mesure
Longueur
Surface
Volume
Temps
Masse
Température
Intensité
Tension
Puissance
Énergie

2p32

Masse
La masse est liée à la quantité de matière d’un objet. Plus un objet possède de matière, plus il sera lourd.
La masse se mesure avec une balance. Son unité officielle est le kilogramme, mais en classe on utilise plutôt un sous-multiple : le gramme.

Volume
Le volume est lié à l’espace qu’occupe un objet. Plus il prend de place, plus son volume est grand.
Le volume peut se mesurer avec une éprouvette graduée. Son unité officielle est le mètre cube, mais on utilise plutôt le litre.

cuve d’un mètre cube (m³)

1 mL = 1 cm³ soit un cube de 1 cm de côté.
1 L = 1 dm³ soit un cube de 10 cm de côté.
1000 L = 1 m³ soit un cube de 1 m de côté.

1 kg de plume, 1 kg de plomb
notion de densité (dans une foule, dans la matière)
ex 6,7 p32
## Détermination d’une masse volumique

Masse volumique
règle de 3 : 1 litre de liège pèse 240 g. Combien pèse 2 L, etc. 1 litre de plomb 11,3 kg.
La masse volumique d’un corps, notée ρ, est définit par le calcul :
%rho = m over V avec m et V, respectivement la masse et le volume de l’échantillon.
Pour un même volume, plus la masse est grande plus ρ est grand.
Pour une masse identique, plus le volume est grand plus ρ est petit.
Attention aux unités.
Ex 2,3 p 68

Quelle précision max sur chaque appareil. Après une multiplication ou une division, le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur la moins précise.

C1−1 Masse volumique de l’eau
10× : éprouvette graduée, bécher 250 mL, balances
1× : bouteille d’eau
On cherche à calculer précisément la masse volumique de l’eau. Il faudra pour cela mesurer la masse m et le volume V d’un même échantillon d’eau, puis déterminer la masse volumique.
Vous pouvez vous aider de la page 456 de votre manuel.
grandeur	valeur (et unité !)	appareil de mesure
masse (m)
volume (V)
masse volumique (ρ)

La masse volumique de l'eau est de 1 kg / L.

Lorsqu’un corps solide est immergé dans un liquide, il flotte si sa masse volumique est inférieure à celle du liquide, sinon il coule.

De la même manière lorsque deux liquides se superposent dans un récipient, celui de masse volumique plus faible est au-dessus.

Ex 4 p 68
Ex 5 p 68
+Ex 6 p 68, 11 p67, 16 p70

## Utilisation de la masse volumique

C1-2 Identifier le matériau d’un échantillon
10× : vis ou boulon aluminium, vis ou boulon inox, éprouvette, bécher 250mL, balance
1× : bouteille d’eau
Vous disposez de trois échantillons. Par des mesures, il vous faudra déterminer le matériau de chacun d’eux. Expliquer ce que vous allez faire.
Compléter le tableau ci-dessous (sans oublier les unités) et déterminer le matériau qui constitue chaque objet.

	échantillon 1	échantillon 2	échantillon 3
m
v
ρ
matériau

matériau (à 20 °C)	masse volumique (g/mL)
Plomb	11,3
Cuivre	8,9
Acier	7,9
Zinc	7,1
Aluminium	2,7
Magnésium	1,7
Nylon	1,14
Liège	0,24

masses volumiques de quelques matériaux

Ex 19p70, 22 p 71, 24p71