Correction
L’ampèremètre doit être branché en série, et le courant doit rentrer par la borne A et sortir par la borne COM. C’est donc la B.

---
1.a. La luminosité
augmente.
b. La luminosité
diminue.
c. La luminosité
augmente.
2. A : 50 Ω
B : 100 Ω
C : 150 Ω

---
p332
Le voltmètre doit être placé en dérivation, le COM du côté du −. C’est donc le circuit A.

---
p356

---
1.a. La tension d’une
résistance est égale
à R× i, avec R la
valeur de la
résistance et i le
courant qui la traverse.
b. U = R × i
2.	A : UR = R × i = 180 × 0,05 = 9 V
B : i = UR / R = 1,5 / 50 = 0,03 A
C : R = U / i = 9 / 0,02 = 4,5 V

---
1. U = R × i
donc R = U / i
R = 6 / 0,25
R = 24 Ω
2.

---
1.	i = U/R, donc si R = 325,
i = 6,5 / 325 = 0,02 A = 20 mA.
La DEL aura donc bien le courant prévu.
2.	a. S’il n’y a pas de résistance le courant sera plus important, car la résistance diminue le courant.
b. La résistance limite le courant pour protéger la DEL.