Correction
Le schéma B est correct car le voltmètre est placé en dérivation et la borne COM est placée du côté du moins du générateur.

---
Le schéma B est correct car l'ampèremètre est placé en série et la borne COM est placée du côté du moins du générateur.

---
1.
2. L'intensité dans
la lampe est de
0,15 A.
3. Si le circuit est
ouvert l'intensité
vaut 0 A.

---
1.
2. La loi des nœuds
nous permet d'écrire :
IG = IL + IM
Donc IG = 250 +100 = 350 mA.

---
1. C’est
l’ampèremètre A1
2. D’après la loi
des nœuds :
I1 = I2 + I3
donc
0,30 = 0,17 + I3
I3= 0,13 A

---
1. Les trois
ampèremètres sont
sur la même
branche. Ils
indiquent tous 50mA.
2.a. Le courant
ne dépend pas de
l’ordre des dipôles.
2.b. Le courant
dans le circuit va
diminuer.
2.c.Si la résistance freine autant que le moteur, le courant restera identique.

---
1. Elles sont en
série dans les
circuits C et F.
Elles sont en
dérivation dans
les circuits A, B, D
et E.
2. Les circuits A et
B, et le circuits D
et E sont identiques.

---
La loi des boucles nous
permet d’écrire :
U1 = U2 + U3 + U4
donc 12 = 3,8 + 3,8 + U4
donc U4 = 12 – 3,8 - 3,8
donc U4 = 4,4 V.

---
1. Il sont branchés
en dérivation, car
quand l’un est grillée,
l’autre doit rester
allumé.
2. Les deux lampes sont en dérivation. Le générateur de 12V impose d’utiliser une lampe de 12V.

---
1. Ils sont branchés en
série, car quand l’un
s’éteint, l’autre doit
s’éteindre aussi.
2. Une lampe brille
normalement si elle est alimentée avec sa tension nominale.
3. La tension de la lampe sera de 10,5V. Elle devra choisir celle de 12V.

---
1.a. L’interrupteur est
ouvert, donc UL = 0V.
b.

---
1. a. U = UK + UL
UK = 0 V
donc U=UL=4,5V
b. UR + UD = U + UK
UR + 0,5 = 4,5 + 0
UR = 4 V