2 p356

---
3 p356
1. 1.	a. La luminosité
   augmentera car la
   résistance diminuera.
2. b. La luminosité diminuera
   car la résistance augmentera.
3. c. La luminosité augmentera.
4. 2.
5. A : 50 Ω
6. B : 100 Ω
7. C : 150 Ω

---
3 p356
10. R1 = 50 Ω
11. R2 = 100 Ω
12. R3 = 150 Ω

---
8 p357
1. 1.a. « Le courant
   traversant un
   conducteur
   ohmique est égal
   à sa tension divisée
   par sa résistance. »
2. b. I = U / R
2. a) D’après la loi
d’Ohm,
U = R × I
U = 180 × 0,05
U = 9 V
b)	D’après la loi
d’Ohm,
I = U / R
I = 1,5 / 50
I = 0,03 A
c)	D’après la loi
d’Ohm,
R = U / I
R = 9 / 0,020
R = 450 Ω

---
9 p357
6. 1.	R = U / I
7. R = 6 / 0,250
8. R = 24 Ω
9. 2.

---
12 p357
1. 1. C’est le C, car l’ampèremètre
   doit être en série, et le
   voltmètre en dérivation.
2. 2. (diapo suivante)
3. 3.a. La courbe est une
   droite passant par l’origine.
   La tension et le courant
   sont proportionnels. C’est
   donc un conducteur
   ohmique.
4. b. Prenons un point bien
   sur la courbe (4,4 ; 0,050).
5. R = 4,4/0,050
6. R ≃ 90 Ω
7. c.	Umax = R × Imax
8. Umax = 90 × 0,15 = 13,5 V

---
10 p357
1. 1. Avec U = 6,5 V et
   R = 325 Ω, I vaudra :
2. D’après la loi d’Ohm,
3. I = U / R
4. I = 6,5 / 325
5. I = 0,02 A soit 20 mA.
6. Le courant circulant
   dans la résistance et le même que celui circulant dans la DEL. La DEL recevra bien son courant nominal (20 mA).
7. 2.a. Sans résistance, le courant serait supérieur à 20 mA.
8. b. La résistance réduit l’intensité du courant et protège la DEL d’une surintensité.

---
12 p357
1. 1. C’est le montage C, car
   l’ampèremètre est en série,
   le voltmètre en dérivation.
2. 3.a. C’est un conducteur
   ohmique car sa tension est
   proportionnelle à son
   courant.
3. 3.b. R = U / I
4. R = 7,9 / 0,090
5. R ≈ 88 Ω
6. 3.c. U = R × I
7. U = 88 × 0,150 = 13,2 V