Ex 2 p332
1. 1. On représente
   la tension par la
   lettre U.
2. 2. La tension
   électrique s'exprime
   en volt (V).
3. 3.

---
Ex 3 p332
Le schéma B est correct car le voltmètre est placé en dérivation et la borne COM est placée du côté du moins du générateur.

---
Ex 4 p332
1. 1.
   2. La tension aux bornes
   d’un interrupteur fermé vaut 0 V. Donc d’après la loi des boucles la tension aux bornes de la pile vaut 4,5 + 0 = 4,5 V.
2. 3. Si le circuit est ouvert, la tension aux bornes de la lampe sera de 0 V, la tension aux bornes de l’interrupteur sera 4,5 V.

---
Ex 11 p333
1. La loi des boucles nous permet d’écrire :
2. U1 = U2 + U3 + U4
3. donc 12 = 3,8 + 3,8 + U4
4. donc U4 = 12 – 3,8 - 3,8
5. donc U4 = 4,4 V.

---
Ex 9 p333
1. 1. Elles sont branchées en dérivation, car quand l’une est grillée, l’autre doit rester allumée.
2. 2. En utilisant la loi des boucles, on voit que la tension UL de la lampe est égale à la tension UG du générateur. Il faut donc utiliser une lampe de 12V.

---
Ex 10 p333
1. 1. Ils sont branchés en série, car quand l’un s’éteint, l’autre doit s’éteindre aussi.
2. 2. Une lampe brille normalement si elle est alimentée avec
   sa tension nominale.

---
Ex 18 p335
1. 1.a. D’après la loi des boucles : U = UL + UK, donc UL = 4,5V.
2. 1.b. D’après la loi des boucles : U = UD + UR, donc UR = U − UD.
3. UR = 4,5 − 0,5 = 4V.

---
Ex 18 p335
1. 1.c. Un interrupteur fermé ne pousse ni ne freine les électrons. Sa tension est toujours égale à 0V.
2. 2.a. D’après la loi des boucles, UK + UL = U, UK + 0 = 4,5 V, donc UK = 4,5V

---
Ex 18 p335
2.b. UL = 0 V car aucun courant ne traverse la lampe. Idem pour UD et UR.